ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

44-300 Wodzisław Śląskim

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail przetargi@zoz.wodzislaw.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

Wodzisław Śląski, kwiecień 2016 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Dział I 	Instrukcja dla Wykonawców

załącznik nr 1      Wzór umowy

Dział II	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

załącznik nr 3    	Wykaz oferowanych pojazdów i wyposażenia medycznego

załącznik nr 4            Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Dział I

Instrukcja dla Wykonawców

I.  Informacje o zamawiającym

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląskim

www.zoz.wodzislaw.pl

e-mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

tel./fax 32  45 91 837 lub 32 45 91 838

## Tryb postępowania

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro dla dostaw lub usług, przy udziale komisji przetargowej.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp.

- Zamówienie finansowane jest ze środków własnych zamawiającego.

### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych ambulansów wyprodukowanych w 2016 roku. Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym staraniem ambulanse w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Zaoferowane ambulanse muszą spełniać następujące wymagania i warunki:

- spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 - Dz. U. 2015 poz. 305 ze zm.),

- spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1789 + A2:2015-01 w zakresie ambulanse drogowe typu C oraz posiadać emisje spalin minimum EURO 5,

- pojazdy muszą posiadać ważną homologację (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wystawioną zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.),

- spełniać wymagania obowiązujących norm dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych)

- Pojazdy są przewidziane do ruchu prawostronnego oraz ich prędkościomierze posiadają wskazania wg metrycznego układu jednostki miar.

- Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 ze zm.).

- Wykonawca zapewni dla oferowanych ambulansów pełny bezpłatny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny bezpłatny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.

- Wymagane parametry techniczne i wyposażenie każdego z pojazdów:

|  | Parametry/ wyposażenie – wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| I | NADWOZIE |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |
| 2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm |
| 3 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |
| 4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł |
| 5 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |
| 6 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |
| 7 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną |
| 8 | Chlapacze kół przednich i tylnych |
| 9 | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789 |
| 10 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem |
| 11 | Autoalarm |
| 12 | Immobilizer |
| 13 | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach |
| 14 | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |
| 15 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |
| 16 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian |
| 17 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |
| 18 | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |
| 19 | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |
| 20 | Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |
| 21 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| 22 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |
| 23 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |
| 24 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, |
| 25 | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |
| 26 | Światła przeciwmgielne przednie |
| 27 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym |
| 28 | Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy |
| 29 | Czujnik światła |
| 30 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |
| 31 | Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie. |
| 32 | Drzwi przednie ze schowkami min. 4 |
| II | SILNIK I NAPĘD |
| 1 | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |
| 2 | Spełniający wymagania normy Euro 5b+ |
| 3 | Moc silnika min. 120 kW |
| 4 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń |
| 5 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |
| 6 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |
| 7 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 |
| 8 | System Start/Stop |
| 9 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |
| 10 | Zużycie energii max. 2,6 MJ/km |
| 11 | Grzałka postojowa silnika |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |
| 1 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV |
| 2 | Wspomaganie układu hamulcowego |
| 3 | System wspomagania nagłego hamowania |
| 4 | System rozdziału siły hamowania |
| IV | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1 | Ze wspomaganiem |
| 2 | Regulowana kolumna kierownicy |
| V | ZAWIESZENIE |
| 1 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |
| 2 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |
| VI | KOŁA I OGUMIENIE |
| 1 | Rozmiar felg minimum 16 cali – 2 komplety kół– tj. 4 opony letnie i 4 felgi, 4 opony zimowe i 4 felgi dla każdego pojazdu |
| VII | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |
| 2 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,1 kW |
| 3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie kabiny kierowcy i ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu |
| 4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę |
| 5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; |
| 6 | Kamera cofania |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1 | Wzmocniony alternator min. 185 A |
| 2 | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek |
| 3 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |
| 4 | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |
| 5 | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |
| IX | OZNAKOWANIE POJAZDU |
| 1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. |
| 2 | 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |
| 3 | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |
| 5 | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |
| 6 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |
| 7 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |
| 8 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |
| 9 | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |
| 10 | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |
| X | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |
| 2 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |
| 3 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |
| 4 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |
| 5 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |
| XI | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek. |
| 2 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |
| 3 | Min. 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie |
| 4 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |
| 5 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu. Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |
| 6 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |
| XII | PANEL STERUJĄCY: |
| 1 | - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |
| 2 | - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) |
| 3 | - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu |
| 4 | - sterujący oświetleniem przedziału medycznego |
| 5 | - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |
| 6 | - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |
| 7 | -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
| 8 | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. |
| 9 | Zamontowana centralna instalacja próżniowa, ze słojem wielorazowym. |
| 10 | Przedział medyczny jest wyposażony w lodówkę typu coolbox do utrzymywania prawidłowej temperatury leków. Lodówka stanowi część zabudowy meblowej. |
| XIII | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |
| 1 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |
| 2 | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |
| 3 | Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym |
| XIV | OŚWIETLENIE SPECJALNE |
| 1 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |
| XV | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
| 1 | Sygnał dźwiękowy modulowany |
| 2 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |
| XVI | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |
| 3 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: |
|  | - zakres częstotliwości 168-170 MHz |
|  | - impedancja wejścia 50 Ohm |
|  | - współczynnik fali stojącej 1,6 |
|  | - charakterystyka promieniowania dookólna |
|  | - zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |
| XVII | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |
| 4 | Kosz na śmieci min. 2 szt. |
| 5 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |
| XVIII | KABINA KIEROWCY WYPOSAŻONA W PANEL STERUJĄCY |
| 1 | - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |
| 2 | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |
| 3 | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |
| 4 | - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |
| 5 | - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |
| 6 | - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |
| 7 | -wyświetlacz w technologii LCD |
| 8 | -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |
| XIX | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
| 1 | Długość przedziału medycznego min. 300 cm |
| 2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm |
| 4 | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 Nie dopuszcza się foteli innych niż wymienione w badaniach homologacyjnych. |
| 5 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |
| 6 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |
| 7 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |
| 8 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym |
| 9 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); |
| 10 | Ambulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek |
| 11 | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt do defibrylatora Lifepack 12 w jednym ambulansie oraz Lifepack 15 w drugim ambulansie |
| 12 | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt do respiratora ParaPac) |
| 13 | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (uchwyt Zamawiającego) |
| 14 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |
| 15 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |

Wyposażenie medyczne

| I | NOSZE GŁÓWNE |
| --- | --- |
| 1 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |
| 2 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |
| 3 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; |
| 4 | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |
| 5 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |
| 6 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej |
| 7 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |
| 8 | z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy |
| 9 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). |
| 10 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |
| 11 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |
| 12 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |
| 13 | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |
| 14 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg |
| 15 | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865; |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| 1 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy |
| 2 | regulację wysokości w min sześciu poziomach |
| 3 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |
| 4 | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). |
| 5 | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce |
| 6 | system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni |
| 7 | blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym |
| 8 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg |
| 9 | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą |
| 10 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi |
| 11 | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 |
| III | Krzesełko transportowe z systemem płozowym |
| 1 | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach |
| 2 | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka obrotowe |
| 3 | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta |
| 4 | Regulacja tylnego uchwytu w min. 5 pozycjach |
| 5 | Zestaw dodatkowych rączek tylnych |
| 6 | Maksymalny udźwig min. 220 kg |
| 7 | Waga krzesełka do 15 kg |
| 8 | Szerokość siedziska min. 410 mm |
| IV | Deska ortopedyczna dla dorosłych |
| 1 | wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach |
| 2 | gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, |
| 3 | z możliwością prześwietlania promieniami X, |
| 4 | uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, |
| 5 | pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, |
| 6 | system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |
| 7 | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, |
| 8 | długość min 180 cm |
| 9 | szerokość min 45 cm |
| 10 | ciężar deski max 8 kg |
| V | Nosze podbierakowe |
| 1 | łopaty wykonane z aluminium |
| 2 | system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) |
| 3 | płynna regulacja długości |
| 4 | możliwość złożenia do transportu w połowie długości |
| 5 | posiadające min. 10 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |
| 6 | umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. |
| 7 | posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. |
| 8 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |
| 9 | waga noszy do max 10 kg |
| VI | Płachta do przenoszenia pacjenta |
| 1 | Materiał Vinylowy wzmocniony dodatkowo włóknami wykonany jako jeden kawałek charakteryzujący się wyjątkową wytrzymałością |
| 2 | posiadająca zakładki które zapobiegają wysunięciu się pacjenta w czasie transportu np. po schodach. Pod zakładkami znajdujące się otwory dla odprowadzenia wody podczas działań w ratownictwie wodnym |
| 3 | posiadające min. 8 uchwytów do przenoszenia |
| 4 | obciążenie dopuszczalne powyżej 360 kg |
| 5 | waga do max 2,5 kg |
| VII | Deska ortopedyczna pediatryczna |
| 1 | pozwalający na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat |
| 2 | wbudowane unieruchomienie głowy, system różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach karetkowych |
| 3 | z możliwością prześwietlania promieniami X, |
| 4 | Przenośna torba transportowa |
| 5 | dopuszczalne obciążenie powyżej 40 kg, |
| 6 | długość min 120 cm |
| 7 | szerokość min 20 cm |
| 8 | ciężar deski max 3 kg |

NOMENKLATURA WG CPV :  34.11.41.21-3 – karetki

33.10.00.00-1 - urządzenia medyczne

- Wymagania dotyczące gwarancji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

- gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów;

- gwarancja na powłoki lakiernicze - min. 24 miesiące;

- gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące;

- gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) - min. 24 miesiące;

- gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 120 miesięcy.

Wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu oraz pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. czynności na własny koszt i własnym staraniem w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia do miejsca wykonywania naprawy lub przeglądu i zwrotu do siedziby Zamawiającego. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.

- Dodatkowe wymagania:

## Wykonawca musi posiadać na terenie kraju autoryzowane stacje obsługi pojazdów, które są przedmiotem jego oferty.

## Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca jednocześnie przekaże wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do rejestracji pojazdów.

## Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem przekazał książkę gwarancyjną pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, wykaz wyposażenia dodatkowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwiające ich rejestrację.

## Wykonawca przed wydaniem Zamawiającemu pojazdu, wykona przeglądy przed sprzedażne, tzw. zerowe, a ich wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w wymaganym terminie: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – mając na uwadze przedmiot zamówienia warunek ten nie znajduje zastosowania w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy);

  - posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 1 musi spełnić co najmniej jeden z tych podmiotów lub mogą spełnić je łącznie. Warunki określone w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z tych podmiotów oddzielnie.

##### VI. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 rozdział V SIWZ wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do oferty.

          - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do oferty;

          - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2d przedłożyć wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył informację o przynależności do grupy kapitałowej, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do oferty i podał wykaz wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Powyższy dokument należy złożyć w oparciu o następujące definicje określone w ustawie z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 ze zm.):

  - grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

  - przedsiębiorca, zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej tj. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także:

    - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

    - osoba fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

    - osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

    - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

- przejęcie kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1 - 4 do Działu II SIWZ).

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu zamawiający oceniał będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnia.

Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

          - Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione 
do reprezentowania wykonawcy należy również załączyć:

- Wykaz oferowanych pojazdów i wyposażenia – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do oferty.

- Pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

- wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z rozdz. VI pkt 4 ppkt 2) SIWZ - Pozostałe dokumenty, jakie należy załączyć do oferty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

## Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (ppkt 1) i 2)) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę;

## oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:

  - każdy z osobna – dotyczące ich oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ;

  - informację o przynależności do grupy kapitałowej - dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 SIWZ składa każdy z osobna lub pełnomocnik odrębnie dla każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ wykonawcy składający ofertę wspólną składają łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie przez pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia przez każdego z wykonawców odrębnie;

  - formularz oferty i pozostałe załączniki do oferty, które podpisuje pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## W przypadku, gdy jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży jednocześnie własną ofertę lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie, wszystkie oferty z udziałem tego podmiotu zostaną odrzucone.

    - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

    - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub spółce cywilnej zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy, regulującej współpracę tych podmiotów.

##### Podwykonawcy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę i dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W tym celu należy wypełnić odpowiednio pkt 8b Formularza oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, zamawiający oraz wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dopiskiem: „Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia” (adres zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu zamawiającego w rozdziale I SIWZ „Informacje o zamawiającym”).

- W przypadku wezwania wykonawcy przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1) 	w sprawach przedmiotu zamówienia - Dariusz Wójcik - kierownik Pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śl., 32 45 91 902 oraz Grzegorz Kuballa –Kierownik Pogotowia ratunkowego w Rydułtowach 32 45 92 484,

2) 	w sprawach proceduralnych - Maciej Janeta, faks: 32 45 91 838, e-mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

- SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.zoz.wodzislaw.pl. SIWZ można również uzyskać bezpłatnie w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zadane pytanie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu skłania ofert, przesyłając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczając na stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert tj. 06.05.2016 r.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zapytania należy kierować na adres: PPZOZ Wodzisław Śl. Ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śl. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 32 45 91 837 lub 838, korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  - Termin związania ofertą.

      - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

      - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wypełniając Formularz oferty. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część wszystkimi załącznikami (dokumentami 
i oświadczeniami) stanowi jedną całość i powinna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ oraz ustawy Pzp.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony 
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty, w tym oświadczenia składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Potwierdzenie za zgodność z oryginałem musi mieć następującą formę: napis „za zgodność z oryginałem”, data poświadczenia i podpis osoby uprawnionej na każdej zapisanej stronie dokumentu.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itd. powinny być parafowane przez wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Formularz oferty oraz załączniki i inne oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w SIWZ, muszą być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

  - Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 51, w terminie do dnia 13.05.2016 r., do godz. 1000.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie 
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, a także pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem, nr telefonu i faksu oraz adresem e-mail, z dopiskiem „OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 13.05.2016 r., godz. 1015.”

- W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

- W momencie złożenia tak przygotowanej oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa zamawiającego, zapisany kolejny numer oferty, data i godzina złożenia oferty. W przypadku otrzymania przez zamawiającego oferty po terminie składania ofert, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie wykonawcę oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperta oznakowana wyrazem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do oferty, której dotyczy zmiana. Zawiadomienie o wycofaniu musi być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „WYCOFANIE”. Koperta oznakowana wyrazem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2016 r., o godz. 1015 w PPZOZ w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marca 51, biuro Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie sesji otwarcia ofert obecnym zostaną odczytane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Tajemnica przedsiębiorstwa

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Jeżeli wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne i dokona ich ujawnienia, o czym poinformuje wykonawcę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez zamawiającego”.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Opis sposobu obliczania ceny

- Cena ofertowa (z właściwym podatkiem VAT), określona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia winna obejmować wszelkie koszty i składniki (m.in. podatki, opłaty, cła) związane z realizacją zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

- Cena oferty (brutto) ma formę wynagrodzenia ryczałtowego i jest stała przez cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny oferty (brutto). Cenę stanowi suma cen za każdy z oferowanych samochodów wraz z wyposażeniem. Należy również podać stawkę podatku VAT.

- Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)

- Cena oferty (brutto) musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Nie będą również prowadzone żadne negocjacje z wykonawcami.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

- Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest w Formularzu oferty poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 jako niezgodną z ustawą Pzp.

  - Kryteria oraz zasady oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

Cena oferty                                                                  - 80%

Gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy              -  5 %

Gwarancja na powłoki lakiernicze                             -  5 %

Gwarancja na zabudowę medyczną                           -  5 %

Gwarancja na wyposażenie medyczne                        -  5 %

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie łącznego bilansu ceny i okresów gwarancji przy zastosowaniu wag kryteriów cząstkowych.

Kryterium cena - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV „Opis sposobu obliczenia ceny”. W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Za zaoferowaną cenę wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 80 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

najniższa cena oferowana

cena =	-------------------------------- x 100 pkt x 80%

cena oferty badanej

Uwaga 2: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Kryterium gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy – oferowany okres gwarancji bez limitu kilometrów, który należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za zaoferowany okres gwarancji można otrzymać maksymalnie 5 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (48 miesięcy). Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg  poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

G =     ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 5%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

Kryterium gwarancja na powłoki lakiernicze - oferowany okres gwarancji na powłoki lakiernicze, który należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za zaoferowany okres gwarancji można otrzymać maksymalnie 5 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (48 miesięcy). Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

G =     ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 5%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

Kryterium gwarancja na zabudowę medyczną - oferowany okres gwarancji na zabudowę medyczną, który należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za zaoferowany okres gwarancji można otrzymać maksymalnie 5 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (48 miesięcy). Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

G =     ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 5%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

Kryterium gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) - oferowany okres gwarancji na wyposażenie - sprzęt medyczny i urządzenia medyczne, który należy podać w miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów wynosi 24 miesiące. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na przedmiot zamówienia lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

MAKSYMALNY okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy bez limitu kilometrów uwzględniony do oceny ofert wynosi 48 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za zaoferowany okres gwarancji można otrzymać maksymalnie 5 pkt od każdego członka komisji przetargowej. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (48 miesięcy). Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

G =     ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 5%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta łącznie z wszystkimi kosztami transportu ambulansów do wskazanego serwisu gwarancyjnego.

Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna liczba punktów - ocena końcowa zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów
w ww. kryteriach.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

    - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

      - Informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

      - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, który został dołączony do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców (Dział I).

      - Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez zamawiającego. Ewentualne zmiany dokonane przez wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez zamawiającego uwzględnione.

      - Zawarcie umowy nastąpi w terminie przewidzianym w art. 94 ustawy Pzp.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

      - Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo).

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy (nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy) zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

      - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Możliwości zmiany postanowień zawartej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko w sytuacji, gdy:

  - nastąpi przekształcenie organizacyjne wykonawcy/zamawiającego lub zmianie ulegnie brzmienie nazwy wykonawcy/zamawiającego;

  - nastąpi zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT – zmiana wynagrodzenia brutto wykonawcy, kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian;

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

  - wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu zamówienia wymienionego w ofercie, w szczególności z powodu np. wycofania go z sieci sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub wydłużenia okresu produkcji;

  - wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu zamówienia wymienionego w ofercie w terminie wynikającym z zawartej umowy, gdy jest to skutkiem okoliczności nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawą do zmiany umowy, każda ze stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany, niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 1 ppkt 4) i 5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany oferowanego przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania umowy, wskazując okoliczności, które miały wpływ na wystąpienie powyższych sytuacji wraz z uzasadnieniem, na co Zamawiający może wyrazić zgodę. W takim przypadku Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o czas, w którym wystąpiły utrudnienia w realizacji dostawy spowodowane nadzwyczajnymi i niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami, niezależnymi od Wykonawcy, natomiast w przypadku zmiany oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zaproponować przedmiot zamówienia o lepszych parametrach niż wymieniony w ofercie (parametry należy potwierdzić stosownymi dokumentami) oraz zachować niezmienność ceny w stosunku do treści oferty.

- Powyższe zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks.

## XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

        - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej są:

1) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,

2) odwołanie,

3) skarga do sądu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 - 189 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

        - Zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

        - Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

        - Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

        - Informacje dodatkowe.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

        - Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Wodzisław Śl. dn. 29.04.2016 r.

ZATWIERDZAM:

………………….………….

Załącznik nr 1 do

Instrukcji dla Wykonawców

- WZÓR UMOWY –

UMOWA

zawarta w dniu ……….... pomiędzy Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010918, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 647-18-39-389, adres: ul. 26 marca 51, 44 – 300 Wodzisław Śląski,

reprezentowanym przez:

Dyrektor – Dorota Kowalska

zwanym dalej zamawiającym

a

reprezentowanym przez:

- ……………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )

§ 1

      - Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ambulansów ratunkowych typu C - 2 szt. na warunkach określonych: w niniejszej umowie, ofercie z dnia ………………… złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

      - Oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwo homologacji dla samochodu bazowego, wyprodukowanego zgodnie z Normą czystości spalin co najmniej EURO 5, oraz świadectwo homologacji dla samochodu po zabudowie. Ambulans odpowiada przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 - Dz. U. 2015 poz. 305 ze zm.)

      - Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania normy PN EN 1789 + A2:2015-01 dla ambulansu w zakresie odpowiadającym przeznaczeniu tego pojazdu i PN EN 1865 w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

      - Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, oraz posiada stosowne certyfikaty – zgodnie z ofertą z dnia …….

§ 2

- Dostawa winna być zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i o odpowiedniej jakości określonej w ofercie i ponosi za tę jakość pełną odpowiedzialność,

2) świadczenia usługi obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym, na warunkach określonych: w niniejszej umowie, ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy,

zaś Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty określonej ceny.

- Realizacja zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………..

- Datę przekazania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

§ 3

            - Rok produkcji samochodów – 2016 r. – nieużytkowane do tej pory.

            - Wykonawca przekazuje wraz z pojazdem karty gwarancyjne oraz wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym niezbędne do rejestracji pojazdów.

            - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pojazdem przekazał książkę gwarancyjną pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, wykaz wyposażenia dodatkowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

      - Do wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu umowy Wykonawca winien dołączyć instrukcję użytkowania i opis sposobu konserwacji, w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy na etapie odbioru złożenia w wyznaczonym terminie:

    - deklaracji zgodności CE na dostarczone wyroby medyczne,

    - deklaracji zgodności CE na zabudowę przedziału medycznego,

    - certyfikatu zgodności CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną - dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III.

- Wykonawca wykona przeglądy przedsprzedażne (zerowe) przedmiotu umowy, a ich wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany będzie protokół odbioru, zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, potwierdzający w szczególności kompletność, terminowość i zgodność dostawy z treścią złożonej oferty.

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony będzie podstawą do wystawienia faktury.

§ 4

            - Cena sprzedaży wynosi:  …………… brutto, słownie:……………………………

            - W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy spowodował powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca wystawi fakturę VAT uwzględniającą powyższy fakt oraz informuje zamawiającego o wysokości podatku od towarów i usług, który zamawiający ma obowiązek rozliczyć.

            - Strony uzgadniają, że Wykonawca zobowiązany jest do:

- oddania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz przeprowadzenia instruktażu wstępnego i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

            - Wykonawca udziela zgodnie z ofertą gwarancji:

            - mechaniczna na pojazd bazowy -  … miesięcy,

- powłoki lakiernicze - … miesięcy,

- perforacja korozyjna elementów nadwozia - … miesięcy,

- na zabudowę medyczną - … miesięcy,

- na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) - … miesięcy,

na warunkach określonych w SIWZ.

            - Wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu oraz pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. czynności na własny koszt i własnym staraniem w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia do miejsca wykonywania naprawy lub przeglądu i zwrotu do siedziby Zamawiającego.

            - Okres gwarancji zaczyna się w dzień po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.

            - Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot umowy określone zostały w książkach gwarancyjnych pojazdów.

            - Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 5

- Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z fakturą specyfikację zawierającą ceny jednostkowe dostarczonego sprzętu i urządzeń.

- Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczki na poczet wykonania umowy.

§ 6

            - Kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy będzie naliczona w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia licząc od wartości zamówienia, nie więcej niż 15% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy.

      - Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

      - Jeśli szkoda Zamawiającego byłaby wyższa od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 8

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, które zamawiający przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Dział II

Formularz oferty

i Formularze załączników do oferty

załącznik nr 1	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania

załącznik nr 3            Wykaz oferowanych ambulansów i wyposażenia medycznego

załącznik nr 4            Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

dnia                2016 r.

/pieczęć adresowa wykonawcy/

NIP*):

REGON*): 			                                                                                                                                                                                       Nr telefonu*):

Nr faksu*):

Adres e-mail*: ………………………………………….

*) - w przypadku oferty wspólnej należy podać

nazwę i dane dotyczące wykonawcy – pełnomocnika (lidera)

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

ul. 26 Marca 51

44-300 Wodzisław Śląskim

O F E R T A

na:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

,

my niżej podpisani:

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera)

działający w imieniu:

- własnym**

- konsorcjum/spółki cywilnej** składającego/cej się z:

______

(nazwa i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/spółki cywilnej)

** niepotrzebne skreślić

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

za łączną cenę brutto

stawka podatku VAT 		%

oferujemy następujące okresy gwarancji:

gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy -

(min 24 miesiące – max 48 miesięcy)

gwarancja na powłoki lakiernicze -

(min 24 miesiące – max 48 miesięcy)

gwarancja na zabudowę medyczną -

(min 24 miesiące – max 48 miesięcy)

gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) -

(min 24 miesiące – max 48 miesięcy)

gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia -

(min 120 miesiące)

Jednocześnie informuję zamawiającego, że:

- wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,**

- wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył następujących towarów i/lub usług ……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                              (należy podać nazwę/rodzaj towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania)  objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wyniesie  ………………….... zł.**

Oświadczamy również, że:

- Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Cena oferty obejmuje wszelkie podatki, opłaty, cła oraz koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, sprawny technicznie, gotowy do  użytkowania.

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia marki _________________________, rok produkcji 2016 spełnia wymagania Zamawiającego określone w Dziale I SIWZ – rozdział III oraz przedstawione w załączonym przez nas „Wykazie oferowanych ambulansów i wyposażenia medycznego”.

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania, a także zdobyliśmy konieczne informacje, niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców (Dział I SIWZ) i akceptujemy jej warunki, a także zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8a.Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem dostaw wymienionych w pkt 8b.

8b. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Termin płatności: do 60 dni od dnia doręczenia zamawiającemu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Na złożoną ofertę składa się               ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

dnia                2016 roku

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 1 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że na dzień składania ofert spełniam/y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem - nie dotyczy (z uwagi na przedmiot zamówienia brak jest przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania),

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 1 rozdziału V działu I.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 2 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- uchylony;

1a) uchylony;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku”

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 3 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

WYKAZ OFEROWANYCH AMBULANSÓW

I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia następujące wymagania Zamawiającego:

POJAZDY:

| Lp. | Parametry / wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Parametry / wyposażenie oferowane przez Wykonawcę (Wykonawca wypełnia całą kolumnę nr 3 wpisując parametry oferowanego pojazdu z zachowaniem wymogów Zamawiającego – należy potwierdzić słowem TAK oferowanie danych zgodnych z zapisem kolumny 2, a w przypadku gdy wymagania Zamawiającego zostały określone w kolumnie 2 jako wymagania minimalne lub maksymalne należy bezwzględnie podać parametry techniczne oferowanego pojazdu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | NADWOZIE | NADWOZIE |
| 1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |
| 2 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm |  |
| 3 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |
| 4 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  |
| 5 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |
| 6 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |
| 7 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną |  |
| 8 | Chlapacze kół przednich i tylnych |  |
| 9 | Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie z PN EN 1789 |  |
| 10 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem |  |
| 11 | Autoalarm |  |
| 12 | Immobilizer |  |
| 13 | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) |  |
| 14 | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |
| 15 | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |
| 16 | Izolacja termiczna i akustyczna ścian |  |
| 17 | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |
| 18 | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |  |
| 19 | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |
| 20 | Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |
| 21 | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| 22 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |
| 23 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  |
| 24 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, |  |
| 25 | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |
| 26 | Światła przeciwmgielne przednie |  |
| 27 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym |  |
| 28 | Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy |  |
| 29 | Czujnik światła |  |
| 30 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |
| 31 | Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie. |  |
| 32 | Drzwi przednie ze schowkami min. 4 |  |
| II | SILNIK I NAPĘD | SILNIK I NAPĘD |
| 1 | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |  |
| 2 | Spełniający wymagania normy Euro 5b+ |  |
| 3 | Moc silnika min. 120 kW |  |
| 4 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń |  |
| 5 | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha ( nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |  |
| 6 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |
| 7 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 |  |
| 8 | System Start/Stop |  |
| 9 | System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |  |
| 10 | Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1) |  |
| 11 | Grzałka postojowa silnika |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY | UKŁAD HAMULCOWY |
| 1 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV |  |
| 2 | Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| 3 | System wspomagania nagłego hamowania |  |
| 4 | System rozdziału siły hamowania |  |
| IV | UKŁAD KIEROWNICZY | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 1 | Ze wspomaganiem |  |
| 2 | Regulowana kolumna kierownicy |  |
| V | ZAWIESZENIE | ZAWIESZENIE |
| 1 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| 2 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |
| VI | KOŁA I OGUMIENIE | KOŁA I OGUMIENIE |
| 1 | Rozmiar felg minimum 16 cali – 2 komplety kół – tj. 4 opony letnie i 4 felgi, 4 opony zimowe i 4 felgi dla każdego pojazdu |  |
| VII | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |
| 2 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,1 kW |  |
| 3 | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie kabiny kierowcy i ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu |  |
| 4 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |
| 5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |
| 6 | Kamera cofania |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1 | Wzmocniony alternator min. 185 A |  |
| 2 | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |
| 3 | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |  |
| 4 | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |  |
| 5 | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |  |
| IX | OZNAKOWANIE POJAZDU | OZNAKOWANIE POJAZDU |
| 1 | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. |  |
| 2 | 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |  |
| 3 | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
| 5 | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |
| 6 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |
| 7 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |
| 8 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  |
| 9 | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |
| 10 | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  |
| X | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |
| 2 | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |
| 3 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |
| 4 | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |
| 5 | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |
| XI | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek. |  |
| 2 | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |
| 3 | Min. 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie |  |
| 4 | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |
| 5 | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu. Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  |
| 6 | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  |
| XII | PANEL STERUJĄCY | PANEL STERUJĄCY |
| 1 | - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |  |
| 2 | - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) |  |
| 3 | - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu |  |
| 4 | - sterujący oświetleniem przedziału medycznego |  |
| 5 | - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |  |
| 6 | - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |
| 7 | Zamontowana centralna instalacja próżniowa, ze słojem wielorazowym. |  |
| 8 | Przedział medyczny jest wyposażony w lodówkę typu coolbox do utrzymywania prawidłowej temperatury leków. Lodówka stanowi część zabudowy meblowej. |  |
| XIII | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |
| 1 | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |
| 2 | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  |
| 3 | Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym |  |
| XIV | OŚWIETLENIE SPECJALNE | OŚWIETLENIE SPECJALNE |
| 1 | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |
| XV | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
| 1 | Sygnał dźwiękowy modulowany |  |
| 2 | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |
| XVI | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1 | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |
| 3 | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 MHz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna - zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |
| XVII | WYPOSAŻENIE POJAZDU | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb |  |
| 3 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |
| 4 | Kosz na śmieci min. 2 szt. |  |
| 5 | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |
| XVIII | KABINA KIEROWCY WYPOSAŻONA W PANEL STERUJĄCY | KABINA KIEROWCY WYPOSAŻONA W PANEL STERUJĄCY |
| 1 | - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |
| 2 | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V |  |
| 3 | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |
| 4 | - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |
| 5 | - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |
| 6 | - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |
| 7 | -wyświetlacz w technologii LCD |  |
| 8 | -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| XIX | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
| 1 | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |  |
| 2 | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |
| 3 | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |
| 4 | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę, model, załączyć protokół z badań wytrzymałościowych). Nie dopuszcza się foteli innych niż wymienione w badaniach homologacyjnych. |  |
| 5 | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |
| 6 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |
| 7 | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |
| 8 | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym |  |
| 9 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); |  |
| 10 | Ambulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek |  |
| 11 | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt do defibrylatora Lifepack 12 w jednym ambulansie oraz Lifepack 15 w drugim ambulansie |  |
| 12 | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (Wykonawca dostarczy i zamontuje uchwyt do respiratora ParaPac) |  |
| 13 | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (uchwyt Zamawiającego) |  |
| 14 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |
| 15 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

| I | NOSZE GŁÓWNE | NOSZE GŁÓWNE |
| --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |  |
| 2 | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |
| 3 | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; |  |
| 4 | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |
| 5 | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |
| 6 | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; |  |
| 7 | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |
| 8 | z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy |  |
| 9 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. Dodatkowy zestaw rączek bocznych służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). |  |
| 10 | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy |  |
| 11 | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |
| 12 | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych |  |
| 13 | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |  |
| 14 | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |
| 15 | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg) |  |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |
| 2 | regulację wysokości w min sześciu poziomach |  |
| 3 | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |  |
| 4 | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). |  |
| 5 | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce |  |
| 6 | system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni |  |
| 7 | blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym |  |
| 8 | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg |  |
| 9 | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą |  |
| 10 | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi |  |
| 11 | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg) |  |
| III | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach |  |
| 2 | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka obrotowe |  |
| 3 | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta |  |
| 4 | Regulacja tylnego uchwytu w min. 5 pozycjach |  |
| 5 | Zestaw dodatkowych rączek tylnych |  |
| 6 | Maksymalny udźwig min. 220 kg |  |
| 7 | Waga krzesełka do 15 kg |  |
| 8 | Szerokość siedziska min. 410 mm |  |
| IV | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach |  |
| 2 | gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, |  |
| 3 | z możliwością prześwietlania promieniami X, |  |
| 4 | uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, |  |
| 5 | pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, |  |
| 6 | system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |  |
| 7 | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, |  |
| 8 | długość min 180 cm |  |
| 9 | szerokość min 45 cm |  |
| 10 | ciężar deski max 8 kg |  |
| V | NOSZE PODBIERAKOWE | NOSZE PODBIERAKOWE |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | łopaty wykonane z aluminium |  |
| 2 | system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) |  |
| 3 | płynna regulacja długości |  |
| 4 | możliwość złożenia do transportu w połowie długości |  |
| 5 | posiadające min. 10 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  |
| 6 | umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. |  |
| 7 | posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. |  |
| 8 | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |
| 9 | waga noszy do max 10 kg |  |
| VI. | PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJENTA | PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJENTA |
|  | Podać markę, model |  |
| 1. | Materiał Vinylowy wzmocniony dodatkowo włóknami wykonany jako jeden kawałek charakteryzujący się wyjątkową wytrzymałością |  |
| 2 | posiadająca zakładki które zapobiegają wysunięciu się pacjenta w czasie transportu np. po schodach. Pod zakładkami znajdujące się otwory dla odprowadzenia wody podczas działań w ratownictwie wodnym |  |
| 3 | posiadające min. 8 uchwytów do przenoszenia |  |
| 4 | obciążenie dopuszczalne powyżej 360 kg |  |
| 6 | waga do max 2,5 kg |  |
| VII | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA |
|  | Podać markę, model |  |
| 1 | pozwalająca na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat |  |
| 2 | wbudowane unieruchomienie głowy, system różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 4 uchwyty do przenoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach karetkowych. |  |
| 3 | z możliwością prześwietlania promieniami X, |  |
| 4 | przenośna torba transportowa |  |
| 5 | dopuszczalne obciążenie powyżej 40 kg, |  |
| 6 | długość min 120 cm |  |
| 7 | szerokość min 20 cm |  |
| 8 | ciężar deski max 3 kg |  |

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 4 do oferty

/pieczęć adresowa wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.:

„Zakup ambulansów ratunkowych typu C”

ja niżej podpisany, reprezentujący wykonawcę:

/nazwa wykonawcy/

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):

            - składam listę podmiotów, razem z którymi, na dzień składania ofert, należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.)) (:

| Lp. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| … |  |

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

      - informuję, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.)) (

Imię i nazwisko

Podpis

/osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy/

(należy wypełnić pkt 1 lub 2