| Załącznik nr 2 |
| --- |
| 1.Tor wizyjny – rok produkcji 2014 - 2016 |
| Lp. | Parametry | Wymóg - Podać typ oferowanego urządzenia | Parametry oferowane |
| I | Monitor medyczny HD – 1 szt. z uniwersalnym uchwytem mocującym | Tak |  |
| 1 | Monitor medyczny HD LCD wielkość 26’ z podświetleniem LED | Tak |  |
| 2 | Wyposażony w wyjście DVI-D,SDI, SOG, C- Video, S-Video, VGA | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 z funkcją „obrazu w obrazie” | Tak |  |
| 4 | Liczba kolorów min.: 16,7miliona | Tak |  |
| 5 | Kąt widzenia 89°/89°/89°/89° | Tak |  |
| II | Sterownik kamery HD wraz z głowicą – 1 komplet | Tak |  |
| 1 | Zestaw w technologii True HD 3MOS, wyposażony w trzy matryce detekcji obrazu CMOS 1/3” | Tak |  |
| 2 | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |
| 3 | Głowica kamery, autoklawowalna, zbudowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku a także pozwalająca na szybkie wystudzenie po sterylizacji | Tak |  |
| 3 | Możliwość integracji kamery ze źródłem światła | Tak |  |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w dwa przyciski umożliwiające programowanie czterech dowolnych funkcji kamery wraz z obsługą systemu archiwizacji USB ( zdjęcia, filmy) | Tak |  |
| III | Źródło światła LED – 1 szt. | Tak |  |
| 1 | Moc lampy 90W | Tak |  |
| 2 | Możliwość zintegrowania źródła światła z kamerą | Tak |  |
| 3 | Temperatura barwy światła w zakresie 5500–7500°K | Tak |  |
| 4 | Żywotność lampy min. 20 000h | Tak |  |
| 5 | Pobór mocy maks. 129 VA | Tak |  |
| IV | Konsola sterująca – sterownik elektryczny – 1 szt. | Tak |  |
| 1 | Możliwość przyłączenia rękojeści shavera i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długopisowej | Tak |  |
| 2 | Automatyczna funkcja dostosowywania – zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści | Tak |  |
| 3 | Możliwość pracy oscylacyjnej napędu | Tak |  |
| 4 | Funkcje wyświetlane na ekranie sterownika i głosowo | Tak |  |
| V | Rękojeść shavera – 1 szt. ze złączką typu Jacobs – 1 szt. | Tak |  |
| 1 | Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą z możliwością sterowania ręcznego, nożnego i na konsoli | Tak |  |
| 2 | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi, pozwalającymi na śródoperacyjne doginanie ostrzy a także z ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym | Tak |  |
| 3 | Możliwość zatrzaskowego podłączenia końcówki typu „Jacobs” do rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki (do 10 tyś. obr/ min) – 1 szt. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                        Cena brutto:

…

…………………..                                                         …………………………………

Data                                                                                                     podpis osoby upoważnionej