| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator min. 3-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Zapis danych w trybie min. 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. | TAK |  |
| 3 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 4 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | TAK |  |
| 5 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania min. 2000Hz przy rozdzielczości zapisu min. 24 bity | TAK,.PODAĆ |  |
| 7 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK , PODAĆ |  |
| 8 | Czas ciągłego zapisu min. do 2 dni | TAK |  |
| 9 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | TAK |  |
| 10 | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | TAK |  |
| 12 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD | TAK |  |
| 13 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK |  |
| 14 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 15 | Waga rejestratora z bateriami max. 138g | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Rozmiary rejestratora: Max.102 x 62 x 24 mm | TAK |  |
| 17 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta | TAK |  |

# Rejestrator  - 2 szt                    Część II

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Netto …………………                                                                    Brutto…………

....................................................				....................................................

data                                                                                        podpis