# Część II

Rejestrator  – 2 szt

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min. do 51 godz. | TAK,PODAĆ |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB. | TAK |  |
| 5 | Pomiar na żądanie | TAK |  |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
| 7 | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
| 9 | Różne średnice mankietów | TAK min. 3 rodzaje (podać jakie) |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania | TAK |  |
| 12 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 13 | Waga bez akumulatorów max. 190g | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max 98 x 69 x 29 mm | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | TAK |  |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | TAK |  |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
| 22 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 25 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka | TAK |  |
| 26 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter RR. | TAK |  |
| 27 | Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu | TAK |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Netto …………………                                                                    Brutto…………

....................................................				....................................................

data                                                                                        podpis