Załącznik nr 4

Sprawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego bez opieki lekarskiej 
o standardzie odpowiadającym karetkom Typu A2 (odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów).

2. Transport będzie dotyczył pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51 oraz w Szpitalu w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.

3. Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Transport sanitarny:

| Wymagania: | - Ambulans Typ A2 (odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów) do transportu pacjentów zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015-01 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym. |
| --- | --- |
|  | - Wymagane min: 2 osoby: kierowca + osoba uprawniona do wykonywania czynności medycznych tj.: ratownik medyczny lub pielęgniarka. |
|  | Wyposażenie medyczne środka transportu musi odbywać się zgodnie z określonymi w Polskiej Normie PN-EN 1789+A2:2015-01 „Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, zgodnie z przepisami o Państwowym Ratownictwie Medycznym. - Ambulans musi być wyposażony w następujący sprzęt: instalacja tlenowa + butle z tlenem medycznym, defibrylator, ssak, pulsoksymetr, krzesełko kardiologiczne oraz torba medyczna wraz z wyposażeniem (wyżej wymieniony sprzęt powinien posiadać aktualne paszporty techniczne),pojemnik na odpady medyczne, oxypak, nosze płachtowe. |
| Pacjenci: | - głównie niepełnosprawni ruchowo (poruszający się na wózku inwalidzkim, o kulach lub wymagający transportu w pozycji leżącej, również pacjenci w stanie wegetatywnym), - transport pacjentów, co do których nie przewiduje się, że zostaną pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. |
| Cel transportu: | - transport pacjenta do miejsca zamieszkania, - przewóz materiału biologicznego do badań (np. toksykologia), - transport krwi |
|  | - przekazanie pacjenta na oddział szpitalny, transport między oddziałami, PPZOZ, transport do poradni, transport na konsultacje, transport na badania RTG, USG, TK, RM itp., |
| Dodatkowo: | - wniesienie pacjenta i jego bagażu do miejsca zamieszkania, - asystowanie pacjentowi do miejsca wykonywania badań, - w razie konieczności czekanie na zakończenie badania, konsultacji i odbiór wyniku, - opieka nad pacjentem w czasie trwania transportu. |
| Realizacja: | Świadczenia wykonywane będą, zgodnie z potrzebami oraz harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie. |
| Dostępność: | Świadczenia będą dostępne całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym niedziele i dni wolne od pracy), będą się odbywać na podstawie harmonogramu sporządzonego przez Udzielającego zamówienie. |

Rodzaje transportu:

a) z siedziby Udzielającego zamówienie do wskazanego w zleceniu miejsca transportu,

b) z siedziby Udzielającego zamówienie do wyznaczonego miejsca i z tego miejsca do siedziby Udzielającego zamówienie – transport w dwie strony z uwzględnieniem możliwości różnego czasu oczekiwania na pacjenta.

3. Świadczenia będące przedmiotem przetargu wykonywane będą zgodnie z potrzebami 
i harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie – ( załącznik do umowy).

4. Udzielający zamówienie udostępni na czas realizacji przedmiotu zamówienia pomieszczenia socjalne niezbędne dla realizacji zamówienia.

5. Zamawiający  umożliwi  utylizację odpadów medycznych w ramach wykonywanej usługi  do  5 kg miesięcznie.

Wymagania Stawiane Przyjmującemu Zamówienie:

1. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 161ba ust.1 (pojazd służący do transportu sanitarnego i medycznego musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane) oraz:

- musi posiadać system łączności z Udzielającym zamówienie,

- musi posiadać aktualne badanie techniczne oraz Polisę OC i NW,

- być sprawny technicznie, czysty na zewnątrz i wewnątrz,

- być odpowiednio oznakowany,

2. Każdy z kierujących pojazdem jest zobowiązany posiadać stosowne, aktualne uprawnienia do kierowania takim pojazdem oraz posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie ze standardem Rady Resuscytacji UE.

3. Pracownicy Przyjmującego zamówienie powinni być wyposażeni w odzież ochronną umożliwiającą ich identyfikację jako pracowników transportu sanitarnego.

4. W razie awarii pojazdu, planowanej i nie planowanej nieobecności pracowników oraz innych nieprzewidzianych okoliczności Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy 
z obsadą w celu zrealizowania zamówionego świadczenia.

5. Po zawarciu umowy na świadczenie usług transportu Oferent zobowiązuje się do zarejestrowania w/w umowy w Portalu Świadczeniodawcy Narodowego Funduszu Zdrowia.