Załącznik nr 5

Pakiet nr 1

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą  aparatu do posiewów krwi i klimatyzatora.

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| I. PARAMETRY APARATU I PODŁOŻY |
| 1 | Zamawiający wymaga: aparat nowy wyprodukowany w 2019 roku wraz z komputerem (wbudowany lub zewnętrzny), UPS, drukarką. |
| 2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie: nie mniej niż 60, nie więcej niż 120 |
| 3 | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel/monitor LCD) |
| 4 | Hodowla drobnoustrojów i detekcja ich wzrostu w obrębie jednego aparatu |
| 5 | Utrzymanie stałej temperatury oraz zachowanie ciągłości pomiarów |
| 6 | Całodobowe monitorowanie prób z natychmiastowym powiadomieniem o wyniku dodatnim – sygnał dźwiękowy i świetlny. |
| 7 | Odczyt badanych próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min. |
| 8 | Wprowadzanie danych o próbie czytnikiem kodów kreskowych |
| 9 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych i komunikacji z systemem informatycznym laboratorium mikrobiologicznego |
| 10 | Zabezpieczenie danych przed utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |
| 11 | Analizator i odczynniki wyłącznie od jednego producenta |
| 12 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w języku polskim wraz z dostawą aparatu |
| 13 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi aparatu. |
| 14 | Okres gwarancji na czas trwania umowy, |
| 15 | Przeglądy okresowe (przynajmniej raz na rok) i naprawa aparatu wykonywane bezpłatnie w ramach gwarancji |
| 16 | Wykonawca wraz z instalacją aparatu dostarcza paszport techniczny urządzenia |
| 17 | Czas reakcji serwisu w dni robocze - 24- 48 h |
| 18 | Dzierżawa – od zawarcia umowy do 30.11.2022 r. |
| II. PARAMETRY PODŁOŻY |
| 1 | Podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. |
| 2 | Podłoża z inhibitorami antybiotyków do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych. |
| 3 | Podłoża pediatryczne |
| 4 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzone instrukcją używania producenta w j. polskim (rodzaj materiału badanego potwierdzony instrukcją techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 12.01.2011) |
| 5 | Łatwa wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika w charakterystycznym dla oka ludzkiego kolorze pozwalającym na określenie próby preinkubowanej jako wstępnie dodatniej lub ujemnej |
| 6 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów z tworzywa sztucznego, nie ulegające pęknięciu, przechowywane w temperaturze pokojowej |
| 7 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi |
| 8 | Minimalny termin ważności podłoży – 6 miesięcy |
| 9 | Szkolenie personelu medycznego dotyczące procedur pobierania krwi na posiew i transportu butelek po instalacji aparatu |
| 10 | Szkolenie lekarzy z zakresu diagnostyki zakażeń inwazyjnych. |
| 11 | Karta charakterystyki podłoży wraz z pierwszą dostawą podłoży |
| 12 | Certyfikat Kontroli Jakości wystawiony przez producenta, do każdej serii podłoży. |
| 13 | Termin dostaw podłoży mikrobiologicznych - do 3 dni roboczych. |

1. Spełnienie warunków granicznych należy potwierdzić materiałami informacyjnymi  oraz procedurami /instrukcjami producenta – kopie dołączyć do oferty.

2 . Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

KRYTERIA OCENY:

60% CENA

40% JAKOŚĆ – PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE:

| Lp. | PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE | PUNKTACJA | OFERROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwa wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika w charakterystycznym dla oka ludzkiego kolorze pozwalającym na określenie próby preinkubowanej jako wstępnie dodatniej lub ujemnej | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
| 2 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów | TAK – 20 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
| 3 | Dołączyć do oferty co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 12 miesięcy dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży | TAK – 10 PKT. NIE – 0 PKT. |  |
| W celu potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów należy załączyć do oferty dokumenty od producenta, katalogi, ulotki w języku polskim. |

- Wykonawca wraz z dostawą aparatu do posiewów krwi zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i serwisowania przez okres dzierżawy, tj. 36 miesięcy urządzenia klimatyzacyjnego. Powierzchnia pomieszczenia, w której będzie znajdować się aparat wynosi 14,94 m2.

Pakiet nr 2

Sukcesywna dostawa paneli i odczynników do aparatu autoScan 4

Możliwość wykonania oznaczeń łączących identyfikację i określenie lekowrażliwości w jednym teście jak i osobno.

Osobne panele do identyfikacji i/lub oznaczania lekowrażliwości szczepów pochodzących z zakażeń układu moczowego.

Możliwość oznaczenia MIC i Breakpoint antybiotyków. Stężenia antybiotyków na panelach biochemicznych zgodne z zaleceniami EUCAST ( Europejski Komitet d/s Oznaczania Lekowrażliwości)

Wykrywanie różnych mechanizmów oporności m. in. GISA/VISA, HLAR, MRSA/MRCNS, VRE, ESBL, MLSB, KPC, MBL w zależności od zastosowanego testu.

Minimalny termin ważności paneli biochemicznych - 6 miesięcy.

Minimalny termin ważności odczynników do paneli – 9 miesięcy.

Instrukcje wykonania paneli w języku polskim – dostarczać do każdej dostawy.

Wykonawca zobowiązuje się do darmowych aktualizacji oprogramowania.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych szkoleń personelu dotyczących nowych wersji oprogramowania, metodyki wykonywania paneli biochemicznych.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do oferowanych odczynników spełniające wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH) - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na płycie CD

Certyfikaty kontroli jakości do oferowanych produktów - dostarczyć przykładowe certyfikaty.

Oznaczenie CE

Zamówienie faksem, pocztą elektroniczną – podać nr fax-u i adres poczty elektronicznej.

Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

Dostawa bezpośrednio do siedziby laboratorium, adres; ul. 26 Marca164, 44-300 Wodzisław Śl.

Dostawca pokrywa koszt dostawy

KRYTERIA OCENY:

95% cena

5% termin dostaw